Русский Север-Коми, типография

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ (офсетная печать):

Важно:

1.  Все элементы публикации, выходящие за обрезной формат, должны имеет одинаковые со всех сторон припуски на обрез (Bleed) 2 мм.

2.  Значимая информация (текст, календарная сетка, логотип и пр.) должна располагаться не ближе 2 мм от линии реза.  В многостраничных документах не рекомендуется располагать значимую информацию вблизи корешка и по краям (на полях) – припуск 10 мм.

3.  Все элементы верстки, растровые и векторные изображения должны быть представлены в цветовых моделях CMYK.

4.  Суммарное количество красок в макете не должно превышать 280% для мелованной бумаги и 240% для немелованной бумаги.

5.  Черный текст меньше 24 пунктов, а также черные штриховые объекты (линии, рисунки, текст в кривых) должны быть покрашены в CMYK 0-0-0-100.

6.  Весь текст в кривых.

7.  Разрешение 300 dpi.

8.  Эффекты и прозрачности  должны быть отрастрированы.

Подробнее:

- ПРОГРАММЫ, В КОТОРЫХ МЫ ПРИНИМАЕМ ГОТОВЫЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТЫ

  - ОМ предоставляется в формате eps, pdf, tif, каждая страница – отдельный файл,

  - с приложением файла верстки, из которой он сгенерирован (и всех связанных файлов).

  - Верстка может быть выполнена в следующих пакетах: Corel Draw 13 (12…),

  - Adobe Illustrator CS2 (CS1, 10…), Macromedia Freehand MX(10, 9…),

  - Adobe InDesign CS2, Adobe Photoshop CS2 (7,6…).

- РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ

  - Обрезной формат изделия указывается размером страницы в вашем файле, направляющие не являются показателем обрезного формата.

  - Все элементы публикации, выходящие за обрезной формат, должны иметь одинаковые со всех сторон припуски на обрез (Bleed) 2 мм.

  - Значимая информация (текст, календарная сетка, логотип и пр.) должна располагаться не ближе 2 мм от линии реза.  В многостраничных документах не рекомендуется располагать значимую информацию вблизи корешка и по краям (на полях) – припуск 10 мм.

Пример для карманного календаря (скругление углов):

Пример для карманного календаря (скругление углов):

| Корректным считается размещение такой информации не ближе 3-4 мм от границ обрезного формата и от линии фальцовки, т.е. не ближе 5 - 6 мм от границ верстки, с учетом скругления углов, т.е. не выступающих за красную контрольную рамку на приведенном рисунке. |  |
| --- | --- |

В буклетах с 2-мя фальцами 3-я (внутренняя) полоса должна быть меньше на 3 мм (например в буклете формата А4 ширина полос 100х100х97).

Примеры некоторых форматов-изделий:

Бумага и картон, мм

А3………………………………301*424

А4 	 214х301	визитка		..    54 х94

А5 	 214х152	карманный  календарь..	74х104

А6 	 109х152

флаер	214х204

флаер (для CD)	124х124

флаер	102х214

флаер	154х74

  - В случае использования нестандартной фальцовки, биговки в файле должны присутствовать соответствующие контрольные метки.

  - Штамп вырубки принимается в любом векторном пакете отдельно от макета и к нему должен прилагаться jpg с наложенным штампом на макет. Штамп вырубки задается «волосяной» линией цвета Pantone.

Крайне нежелательно использование любых «рамкоподобных» элементов дизайна. Если рамки не избежать, то ее ширина должна быть не менее 5-6 мм, т.е. минимум на 1-2 мм заходить внутрь контрольной рамки (см. рис.)

| Исходная верстка | 1-10% тиража | Комментарии |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Пример некорректной верстки. Хотя большая часть тиража может оказаться вполне удовлетворительной, от 1 до 10% тиража могут соответствовать приведенным примерам. |
|  |  |  | Пример приемлемого варианта, если отказаться от рамки невозможно. |

Элемент, сверстанный «под обрез», как правило, смотрится лучше.

| Исходная верстка | В результате | Комментарии |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Неудачный вариант. Колебания резки очевидны. |
|  |  |  | Удачный вариант. Даже худшие образцы не бросаются в глаза. |

- СПЕЦОТДЕЛКА

  - Выборочный лак, тиснение, конгрев и другие виды спецотделки должны быть обозначены цветом Pantone, не входящим в палитру макета, и располагаться на отдельном слое.

  - Для каждого вида спецотделки должна быть сделана отдельная распечатка с подробным описанием данного вида работ и его особенностей.

- ЦВЕТ

  - При печати на офсетных машинах возможно использование красок CMYK и/или PANTONE

  - Все элементы верстки, растровые и векторные изображения должны быть представлены в цветовых моделях CMYK, Grayscale или PANTONE (в зависимости от красочности).

  - Цвета, планируемые для печати триадными красками (CMYK), должны иметь атрибут Process. Атрибут Spot должны иметь только те цвета, которые планируется печатать дополнительными красками (PANTONE, серебро, золото, флюоресцентные краски).

  - Имена PANTONE должны быть заданы по вееру PANTONE (не из CorelDRAW), т. к. монитор некорректно отображает большую часть цветов из библиотеки PANTONE.

  - Суммарное количество красок в вашей работе не должно превышать 280% для мелованной бумаги и 240% для немелованной бумаги.

  - Процент содержания каждой краски в заливке должен быть не менее 3 %.

  - Черный текст меньше 24 пунктов, а также черные штриховые объекты (линии, рисунки, текст в кривых) должны быть покрашены в CMYK 0-0-0-100. Всем объектам, имеющим цвет 0-0-0-100, при растрировании задается атрибут Overprint (печать поверх всех красок).

  - Более крупные черные (0-0-0-100) элементы верстки и векторных изображений, расположенные поверх цветных объектов, должны иметь цвет 1-0-0-100, чтобы избежать эффекта «прозрачности черного» при печати с атрибутом Overprint.

  - Большие по площади черные плашки должны быть покрашены в «составной черный» цвет (С50, М45, Y35, K100).

- РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

  - Разрешение растровых объектов для качественной печати должно быть в пределах 300 dpi, кроме black&white объектов (до 1200 dpi).

  - В TIFF-файлах не забудьте удалить ненужные альфа-каналы и пути (контуры) и слить слои на background.

  - Внутренние файлы PhotoShop (PSD) для использования в других программах нужно перевести в TIFF, иначе это может привести к искажению макета.

  - Растровые изображения в готовом макете должны быть внедрены.

  - Мы не гарантируем корректный вывод макетов с линками в формате PSD, Вы можете оставить PSD-файлы, но только под свою ответственность.

  - Растровые изображения не должны масштабироваться, поворачиваться, зеркально отражаться в программах верстки. Все эти операции должны быть произведены в Photoshop перед заверстыванием в полосу. Несоблюдение этого требования приведет к замедлению процесса обработки Вашего файла, а в ряде случаев и к снижению качества.

  - Изображения с прозрачным фоном должны быть отрастрированы с фоном в единый TIFF.

- ШРИФТЫ

  - Все шрифты должны быть переведены в кривые.

  - Если макет не возможно перевести в кривые, обязательно предоставляются только те шрифты, которые использованы в публикации.

  - Минимальный размер шрифта:

  - для рубленых гарнитур – 6 pt (CMYK), 4 pt (монохромный цвет);

  - для гарнитур с засечками – 7 pt (CMYK), 5 pt (монохромный цвет);

  - выворотка (светлый шрифт на темном фоне) для рубленых гарнитур – 8 pt (CMYK), 6 pt (монохромный цвет);

выворотка для гарнитур с засечками – 9 pt (CMYK), 8 pt (монохромный цвет).

- ВЕКТОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

  - Запрещается использовать OLE-объекты и вставка через clipboard – объекты могут пропасть, или исказится цвет. Используйте команду «Import» («Place»).

  - Все использованные эффекты (Drop Shadow и др.) необходимо отрастрировать в единое целое с фоном. В противном случае вероятны искажения.

  - Все элементы каждой из сторон ОМ должны быть сгруппированы между собой. Иначе возможны нарушения компоновки и/или исчезновение каких-либо объектов.

  - Макет не должен содержать «лишних» элементов. Проверьте область вокруг макета на наличие мелких объектов, точек, бесцветных объектов.

  - В макете не должно быть заблокированных элементов.

  - В макете не должно быть оверпринтов,  устанавливает типография.

  - Толщина линий не менее 0,5 pt.

  - Не принимаются макеты, содержащие любые эффекты CorelDRAW (прозрачности, тени, линзы и т. д.), за исключением эффекта Power Clip (но на нем не должна стоять обводка), такие эффекты необходимо растрировать с отключенной прозрачностью.

  - Также могут исказиться градиенты, их лучше тоже отрастрировать.

  - Обязательно проверьте текст на дробление букв.

Внимание!!!

Обеспечить строгое соответствие тиража с точки зрения ЦВЕТОПЕРЕПЕДАЧИ можно только при предоставлении заказчиком аналоговой цветопробы (пробы с цветовыделенных пленок). Обеспечить строгое соответствие тиража вашим ожиданиям с точки зрения макета (наличие всех элементов на своих местах, их взаимное расположение, цвет (приблизительно) и т. д.) можно следующими способами:

1)	Доставить оригинал-макет в наш офис с полномочным представителем, который сможет проверить и подписать контрольную распечатку, выведенную нашим специалистом (лучший способ).

2)  Предоставить оригинал-макет в растровом формате: без слоев, цветовая модель CMYK, формат tif или jpg, каждая сторона в отдельном файле. При пересылке таких файлов по e-mail следует упаковать их архиватором (rar, zip). Это дает гарантию от повреждения файлов при пересылке.

Типовые ситуации, при которых наиболее вероятно несоответствие готового изделия и того, что вы видите у себя на мониторе:

- Наличие в верстке OLE-объектов. – могут пропасть, или исказится цвет.

- Включен режим наложения (overprint) для нечерных элементов – неожиданные цветовые комбинации, в том числе исчезновение белых элементов.

- Элемент имеет атрибут «непечатный» и «видимый» одновременно – элемент может исчезнуть.

- Элемент имеет атрибут «печатный» и «невидимый» одновременно – нежелательный элемент может появиться.

- Элемент имеет атрибут «закрепленный» (lock)- элемент может исчезнуть.

- Текст не переведен в кривые – возможна подстановка другой гарнитуры. В случае применения «стандартных» шрифтов Windows – Arial, Tahoma и т. д. – возможны еще большие проблемы – подстановка вместо кириллических символов из западноевропейской кодировки.

- Наличие в верстке посторонних элементов (на полях, например) – элементы могут попасть в печать, к тому же исказив пропорции основного макета.

- Взаимное расположение лицевой и оборотной стороны неочевидно и сверстано заказчиком неверно – возможно неверное взаимное расположение лица и оборота.

- Использованы эффекты в CorelDraw  – «тень» (Drop Shadow), «линзы» (Lens) и т. д.  – множество вариантов искажения макета. При необходимости использовать эти средства следует отрастрировать эти элементы после применения.

- Верстка содержит RGB-объекты (в первую очередь растровые) – возможен вывод этих объектов в режиме grayscale (оттенки серого), либо с неяркими, приглушенными цветами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Являясь исполнителем заказа, мы несем полную ответственность за допущенные нами при исполнении заказа ошибки, когда макет сделан в соответствии с данными требованиями.

- В том случае, если Заказчик является частичным или полным исполнителем оригинал-макета, он несет полную ответственность за ошибки, допущенные при его исполнении. Если Заказчик не уверен, что он обладает необходимыми знаниями и опытом для исполнения полиграфического макета, он не берется за эту задачу, а доверяет ее профессионалам, готовым взять всю полноту ответственности на себя.

- Мы обязуемся приложить все усилия для выявления и устранения ошибок в предоставленном оригинал-макете. Доработка макета и устранение ошибок оплачиваются отдельно. Цена зависит от параметров и сложности в каждом конкретном случае. Тем не менее, будучи ограничены временными и техническими рамками, мы не в состоянии гарантировать устранение всех ошибок.

- Прием в печать предоставленного вами оригинал-макета ни в коем случае не означает, что мы гарантируем полное выявление и устранение имеющихся в нем ошибок.

- Любые недостатки, относящиеся к индивидуальным предпочтениям Заказчика или к его субъективному восприятию качества продукции, выходят за рамки этого термина.

- За возможные орфографические ошибки в текстовых файлах Заказчика ответственность несет Заказчик.